ДСТУ 3961-2000 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

# АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА

Соблюдайте pddua.com

# Загальні вимоги.

## 3. Визначення, позначення, скорочення.

У цьому стандарті подані такі визначення, позначення, скорочення:

3.1 Аптечка медична автомобільна (АМА)

комплекс медичних засобів, що призначені для надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та в поточному режимі експлуатації.

3.1.1 Аптечка медична автомобільна - 1 (АМА-1)

призначена для укомплектування автомобілів, які мають до восьми включно сидячих місць, крім сидіння водія, та колісних тракторів.

3.1.2 Аптечка медична автомобільна - 2 (АМА-2)

призначена для укомплектування автомобілів з кількістю сидячих місць, крім сидіння водія, яка перевищує вісім.

3.2 Аварійний комплект АМА

комплект медичних засобів, що призначений для надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди виключно в разі отримання ними значних травм та ушкоджень.

Значна травма (ушкодження)

травма, яка являє собою загрозу життю або здоров'ю людини.

3.3 Експлуатаційний комплект АМА

комплект медичних засобів, що призначений для надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та в поточному режимі експлуатації транспортних засобів в разі отримання постраждалими незначних ушкоджень.

## 4 Загальні вимоги.

4.1 АМА повинні виготовлятися відповідно до цього стандарту.

Примітка 1. Допускається за узгодженням із замовником виготовлення тільки аварійних комплектів АМА.
Примітка 2. Допускається комплектація експлуатаційних комплектів АМА власниками індивідуальних автомобілів та колісних тракторів, за умови додержання вимог, щодо їх складу.

4.2 АМА повинні комплектуватися двома комплектами медичних засобів: аварійним та експлуатаційним.

4.2.1 Аварійний комплект АМА повинен складатися з двох наборів, склад яких повинен відповідати таблиці 1.

4.2.2 Обидва набори аварійного комплекту повинні бути укладені в окремі герметичні поліетиленові пакети.

4.2.3 На пакетах повинна міститися наліпка із зазначенням таких відомостей:

- призначення АМА (АМА-1 чи АМА-2);

- номер набору, які засоби входять до пакету та їх кількість.

4.2.4 Склад експлуатаційного комплекту повинен відповідати таблиці 2.

Примітка 1. Медичні засоби, які позначені зірочкою є обов'язкові, решта рекомендовані.

Примітка 2. Крім наведених вище засобів, рекомендується включати в автоаптечку, призначену для вантажного автомобіля, що перевозить:

- нафтопродукти - 200 мл масла вазелінового або 20 таблеток вугілля активованого;

- кислоти - 10 пакетів гідрокарбонату натрію (соди питної) у розфасуванні по 4 г та 1 флакон (200 мл) дистильованої води;

- лужні речовини - 10 пакетів лимонної кислоти в розфасуванні по 1 г та 1 флакон (200 мл) дистильованої води.

Примітка 3. Допускається комплектувати в автотранспортних організаціях (водіями приватних автомобілів та колісних тракторів).

Примітка 4. У разі централізованого комплектування включення рекомендованих медичних засобів допускається лише за узгодженням із замовником.

1 Джгут для зупинки кровотечі ГОСТ 3399 1шт.
2 Бинт стерильний 5м х 10см ГОСТ 1172 1шт.
3 Серветки з хлоргексідіном 6 х 10см За діючою НД 1шт.
4 Серветки кровоспинні з фурагіном 6х10см За діючою НД 1шт.
5 Пакет перев\'язочний стерильний, першої допомоги ГОСТ 1179 1шт.
6 Лейкопластир в рулоні 2см х 5м За діючою НД 1шт.
7 Пластир бактерицидний 2,3 х 7,2см ФС 42-1686 4шт.
8 Косинка медична перев\'язочна 50 х 50см За діючою НД 1шт.
9 Розчин йоду 5%-10мл За діючою НД 1шт.
10 Буторфанолу тартрат 0,2%- 1мл у шприц-тюбику ВФС 42б-127 2шт.
11 Нітрогліцерин 1 % в капсулах (0,0005) ФС 42-2190 1шт.
12 Ножиці з тупими кінцями За діючою НД 1шт.
13 Рукавички медичні №8 з поліетилену За діючою НД 1шт.
14 Плівка ( клапан) для проведення штучної вентиляції легенів тип А За діючою НД 1шт.
15 Сульфаціл натрію 20%-1 мл у шприц-тюбику ФС 42-2130 1шт.
16 Булавки англійські За діючою НД 4шт.
17 Футляр 1шт.
18 Етикетка 1шт.
19 Інструкція по застосуванню  1шт.
20 Перелік вкладень  1шт.

Соблюдайте pddua.com